Исполнение  зданий: теплые и холодные, обшивка из оцинкованного профилированного листа ( окрашенного или  неокрашенного), плоские, односкатные,  двускатные.

# Технические характеристики: по весу снегового покрова - V район по СНиП 2.01.07-85, по скорости напора ветра- VI район по СНиП 2.01.07-85,

расчетная температура в помещении +18º С (отапливаемые), расчетная зимняя температура  - 50º С и выше, относительная влажность в отапливаемых помещениях до 60%

# Text boxes

# Комплект поставки неразборного БК: БК, как сварная конструкция, крепеж, доборные элементы.

Б/к  могут  поставляться, как без внутренней отделки так и с отделкой включающей покраску  потолка, стен,  линолиум,  эл/проводка.

# Комплект поставки разборного БК: кровля - панели типа "Сэндвич", стены - трехслойные стеновые панели типа "Сэндвич" глухие и со встроенными окнами, воротами, дверями, с обшивками из оцинкованного  профилированног окрашенного и не крашенного листа, крепеж, доборные элементы.

# Доставка автомобильным и железнодорожным транспортом.

# Область применения:

«Блок-контейнер» (БК) размером 3х6х3 (3х9х2,44)  применяется как отдельно

стоящее здание, в групповом сочетании и как пристроенное к отдельно стоящим

зданиям.

БК запроектирован из металлопроката выпускаемого Выксунским заводом

легких металлоконструкций. Каркас  БК состоит из нижних и верхних  рам,

угловых стоек, изготовленных из холоднокатанного  сигмаобразного  профиля  по

ТУ 1121-001-01410415-93  и холодногнутых   швеллеров по ГОСТ8278-83.

Конструкция   каркаса   сварная   неразборная.

Стены  и  потолок БК  выполнены  3-х слойными:

Внешняя  облицовка –  крашенный  и  не крашенный  профлист С21-1000-(0,7-1,0) по ТУ 36.25.12-66-91, внутренняя – ДСП (листовой) б=16мм  ГОСТ 10632-70, между ними минераловатный  утеплитель б=120мм в пленке. Состав пола: нижняя облицовка – профлист Н57-900-0,7 по ТУ 1122-003-01410415-94, сигма-профиль по  гофрам  профлиста, минераловатный  утеплитель (трудногорючий или негорючий) б=120мм в пленке,  ДСП б=16мм.  Комплектно-блочное  помещение  имеет  размер  в плане  3х6м.,3х9 и т.д. Внутренние размеры помещения 2717х5717х2100м., 2717х8717х2100 и т.д. Кровля   прямая, водосток  организованный.