# Text boxes

Общие положения:

  - Дорожные ограждения барьерного типа предназначены для

эксплуатации автомобильных дорог общего пользования, подъ-

езных дорог к промышленным предприятиям и внутрихозяйстве-

нных дорог и соответствуют требованиям ГОСТ 26804-86* «Ог-

раждения дорожные металлические барьерного типа».

  - Дорожные барьерные ограждения предназначены для предот-

вращения:

-   непреднамеренных съездов транспортных средств с земля-

ного полотна дороги;

-   столкновения со встречными транспортными средствами;

-   наездов на массивные предметы и сооружения, расположен-

ные в полосе отвода дороги.

Область применения:

-   расчетная зимняя температура воздуха до –50(С;

-   грунты непучинистые, непросадочные, со следующими нор-

мативными характеристиками:

(=28(, Сн=2кПа(0,02кгс/см(), Е=14,7 мПа(150кгс/см(), (=1,8т/м(;

-   грунтовые воды отсутствуют.

Комплект поставки:

-  балки, стойки, консоли жесткие, элементы световозвращающие,

связи диагональные, элементы конечные, крепежные элементы.

По желанию заказчика завод делает антикоррозийную защиту

ограждения: по поверхности металла огрунтовка грунтом ГФ-021 и окраска эмалью ХВ-110 белого цвета.