Комплектно-блочные здания.

# Text boxes

### Здания разработаны на базе типовых блок-контейнеров. В основе архитектурных решений принята единая планировочная сетка 36, 2.56 с применением  панелей с МВУ  (основной вариант). Здания разработаны как одно так и многоэтажными  с двухрядной компановкой блок-контейнеров.

В состав зданий входят группы помещений:  санитарно-бытового назначения; общественного питания, административные,обслуживания и инженерного назначения.

.Завод имеет  разработки административно-бытовых корпусов на 20, 30, 60 и 120 человек, жилые одно и двухэтажные многоквартирные корпуса на базе блок-контейнеров.

Исполнение зданий: теплые и холодные, обшивка из оцинкованного профилированного (окрашенного) листа, плоские, односкатные, двускатные.

Технические характеристики: категория противопожарной опасности В, Г, Д по СНиП 2.09.2-85, степень огнестойкости IIIа  по СНиП 2.01.02-85, по весу снегового покрова V район по СНиП 2.01.07-85, по скорости напора ветра VII район по СНиП 2.01.07-85, расчетная температура в помещении +18º С (отапливаемые), расчетная зимняя температура  - 50º С и выше, оносительная влажность в отапливаемых помещениях до 60%.

Комплект поставки неразборного БК: каркас-сварная конструкция,  крепеж, доборные элементы

Комплект поставки разборного БК: кровля - панели типа "Сэндвич", стены - трехслойные стеновые панели типа "Сэндвич" глухие и со встроенными окнами, воротами, дверями с обшивками из оцинкованного  профилированного крашенного и не крашенного листа, крепеж, доборные элементы.

Доставка автомобильным и железнодорожным транспортом.